EL CABLE AERO

Intento de reconstruir el Cable Aero Olula de Castro

Documento  para mi amigo Mario

Mario López Martínez tiene un extenso memorándum sobre la zona minera Olula de Castro escrito y publicado en la revista Hastal (noviembre 2015). En el morandaum es también descrito el gran Cable Aero desde Verdelecho a la estación de tren Fuente Santa.

Este documento es un intento de reconstruir este cable aero sobre la base de las informaciones y datos que figura en el documento de Mario López, así como estudios propios sobre la materia . Por lo tanto el documento agrega informaciones adicionales al memorando de Mario López.

Figura 1 : Installationes El Torilillo ( Photo : Mario Lopez Martinez , 2015

Datos y Informationes

Figura 2 . Copiar desde bb- Memoria Original de Cable Aero de

Olula de Castro a Fuente Santa ( AHPH )

Cable Aero :                   Tipo Bleichert

Cables :                           2 Portadores , 1 Carril

Capacidad :                    50 tonladas/ hora

Longitud :                       12.065 m ( total )

Tramo Mina Segunda Pompeyo 995 m

Automotor :                    23 PS

Vagonetas :                     450 kg

Velocidad  :                     32 sec / 85 m  = 2,66 m / sec

Rendimiento ( carga ) :  1.000 tonladas / 3 horas = 333 tonladas / hora

Cable tractor :                25 mm

Cables portador :           35 mm

¡Atención

En la Memoria .. y por otros autores tres cables ser llamado ( 2 cables portadores

y un cable sin fin  de tracción ) . Estas sistemas están técnicamente conocido como el sistemas de dos cables.  Las vagonetas  se realizan siempre por solo 1 cable de portador. Los cables portadores no son infinitas, pero interrumpido en todas las estaciones. Todo el sistemas Bleichert de la región ( incluyendo Gergal ) son los sistemas de dos cables.

Modules  y Vias

1.  Tolva y Cargadero „ Mina Segunda Pompeyo „

- Cable Aero - Estation Mina Pompeyo

- Cable Aero - Tramo Pompeyo

- Cable Aero - Estation El Torilillo  ( Estation Angulo )

5.  Tolvo y Catgadero Verdelcho

6.   Cable Aero - Tramo Fuente Santa

7.   Cable Aero Estación de tensado ( ? )

8.   Cable Aero - Estation Fuente Santa

9.   Plataforma de Descarga Vagonetas y Tolvo

- Cargadero de Vagonetas ( Ferrocarril )

Cable señalar que la carga de la vagonetas ( por debajo de la Tolvos ) este  básicamente discontinua. Por lo tanto , los cables no son guiados a través de los Tolvos. Las vagonetas son transportados por un sistema ferroviario separada (en su mayoría a manu ). Los valores de la longitud del sistema solo incluyen  las vias  de cables.

Puntos de Referencia

Puntos de Referencia se ha puesto en para todos los cálculos siguientes.

El Coordenadas de estos puntos pueden variar en un + - 5,00 m .

Los ángulos de referencia de las vias se calcularon por interpolación con puntos seguros (+ - 90%) y los puntos de referencia establecidos fijos.

REF Fuente Santa

Figura 3 : Las Referencias en  el  Punto Fuente Santa

La via discurre en dirección norte desde el Cargadero a través de la corte.

El cálculo con estos datos señala con gran precisión (+ - 10 m) hasta el punto de referencia Verdelecho.

Más cortes son con gran precisión a la via calculada.

REF El Torilello

Figura 4 : Via Corte – Punto REF Verdelecho

Se hace un corte en el lado del valle se ha identificado Sur de las instalaciones.

El cálculo utilizando estos valores no alcanza la referencia Fuente Santa de
más de 200 m.

Figura 5 : Las diferencias en las rutas calculadas hasta el punto de referencia    Fuente Santa

Atención:

Una conexión entre los puntos de referencia Fuente Santa y Verdelecho lo que nos lleva a través de la corte ( C 45_11 )  no es posible sin una corrección de la dirección
afueras del valle.

Sin embargo una ruta directa del valle es más probable. La situación puede aclararse únicamente por una inspección del lugar. ( en la foto de la ruta amarilla  )

REF Mina Segunda Pompeyo

Figura 6 : Via  - Punto Referencia Mina Segunda Pompeyo y Corte PC12

El cálculo de la via con la información sobre la referencia Mina Segunda Pompeyo
se reúne con gran precisión la referencia Verdelecho / Pompeyo

REF Verdelecho / Pompeyo

Figura 7 : Via  Corte PC15 – REF Pompeyo / Verdelecho

El cálculo del punto de referencia REF Pompeyo / Verdelecho sobre la incisión PC15 se encuentra con el punto de referencia de la pista en la boca Tolvo Segunda Pompeyo con gran precisión.

Figura 7a : Via  Corte PC15 – REF Pompeyo / Verdelecho

Figura 8 : El Corte PC15  ( Photo : Mario Lopez Martinez , 2015 )

Otras Referencias

Figura 10: Ejemplo REF El Corte  C15

Figura 11: Ejemplo REF El Corte  C19

Puntos de la Via

Los puntos de ruta se han determinado en Google Earth y Maps Iberpix. es
para distinguir entre puntos distintos y los posibles puntos.

Figura 12 : Lista Puntos identificados y distancias

Figura 13 : La duración máxima ( Estilleto- Estilleto ) es de aproximadamente

220 m

Con una longitud de aproximadamente 11,2 km y una envergadura media de alrededor de 220 m no debe haber sido alrededor de 50 Estilletos

Los Estationes

Figura 14 : Ejemplo  -  Estation Cable Aero – Sistema Bleichert

La Estation Segundo Pompeyo

Figura 15 : Prinzipio - Estation Secgundo Pompeyo

Es una revista para vagonetas vacías disponible. El punto de referencia se encuentra a nivel de la circulación de carga (Tolva)

La Estation El Torilillo ( Estation Angulo )

Figura : 16 :  Niveles de operationes en El Torilillo , el  nivel de Estation

Angulo es  ca. 5.00 m encima el rio.

El nivel de la estación es de unos 5 m por encima del nivel de Verdelecho.

Atención:

La línea de Pompeyo no está conectado al nivel Tolvo ( nuevo ). No hay conexiones a los niveles de calcinación.

No hay indicios de instalaciones para conectar la ruta desde Pompeyo hasta el nivel superior con el Tolvo para cargar la Hornos de calcinación. Los minerales del Coto Pompeyo lo transporta directamente a Fuente Santa. Los minerales de Pompeyo eran por lo tanto sólo del tipo de óxido.

Figura 17 : Prinzipio Estation Angulo – Verdelecho

Figura 18 : Prinzpio Estilleto ( System Bleichert )

Figura 19 : Ejemplo Estation  ( Sistema Bleichert )

Figura 20 : Ejemplo Ferrovia para las vagonetas con operación manual  ( Sistema Bleichert )

Figura 21 : Ejemplo Ferrovia para las vagonetas – con operación manual ( Sistema Bleichert )

La Estation Fuente Santa y Cargadero

Figura 22 :  Prinzipio  ( possible ) Estation  Fuente Santa ( Cargadero )

Figura 22a Plano Estation  Fuente Santa con vias Ferrovia   y el Cargadero    Wagones

Plano : Archivo Mario Lopez Martinez ( 2015 )

Figura 22b Prinzipio Cargadero  Estation  Fuente Santa

( Cia. Bleichert )

Figura 23 :  Prinzipio descarga vagonetas  en el tolvo

( possible ) Estation  Fuente Santa ( Cargadero )

Figura 24 :  Prinzipio Estation Angulo ( Sistema Bleichert )

¡Atención

El elemento de curva sólo es adecuado para los cambios de dirección con ángulos pequeños.Una operación en la pista Verdelho - Fuente Santa es poco probable.

Figura 25 : Ejemplo  estación de tensado  ( Sistema Bleichert )

¡Atención

Una posición de esto elemento dentro de la via no pudieron ser identificados.

Figura 26 :  Ejemplo por una estación de tensado del sistema

Preguntas abiertas

El cable Aero Olula de Castro se puede reconstruir con sufficiente exactitud sobre la base de los mapas y la otra información de Internet.  La via desde Verdelecho de Fuente Santa se describe en este documento puede sustituir la información  lanzada anteriormente.

Sin embargo, la pregunta sigue abierta, cómo la via en El Torilillo lo conducidas fuera del valle en la parte superior de la cuestión colinas .Este puede ser decidido sólo a nivel local.

Llama la atención que no hay conexión de la via Pompeyo a las instalaciones de la calcinación y hasta ahora el uso de las instalaciones se limita a la mena del Coto Verdelecho.

Enlaces :

Google Earth - Cable Aero Olula de Castro

Cable Aero Olula de Castro - Puntos de la via

Video Cable  Aero Bleichert